长环评（浏阳）〔2020〕374号

长沙市生态环境局

关于浏阳兰天东奥汽车销售有限公司奥迪4S店项目环境影响报告表的批复

浏阳兰天东奥汽车销售有限公司：

你单位报来的《浏阳兰天东奥汽车销售有限公司奥迪4S店项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据中皓生态环境有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租赁浏阳市关口街道长兴社区凯达实业有限公司用地范围内建筑新建奥迪4S店喷漆房。项目总投资1000万元，其中环保投资17.25万元，总占地面积约1600平方米，投产后奥迪4S店规模为维修事故汽车600辆/年、保养汽车3000辆/年、销售汽车600辆/年。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目车辆清洗废水和地面冲洗废水需经隔油沉淀池预处理、生活污水（卫生间废水）经化粪池预处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表４中的三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市污水处理厂进水水质要求后，再汇入浏东公路市政污水管网最终进入浏阳市污水处理厂集中处理。

（二）项目应加强大气污染控制。项目采用无尘干磨机，需加强车间强制通风措施并及时清扫地面，确保打磨粉尘和焊接烟尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。项目调漆、喷漆和晾干（烤漆）必须在同一个密闭车间内，喷漆房设置1套“过滤棉过滤+UV 光氧催化+活性炭吸附+15 米高排气筒”装置，调漆、喷漆和晾干废气经处理必须达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中“汽车制造—乘用车”排放浓度限值和表3中无组织排放限值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采用基础减振、墙体隔声、高噪声设备尽可能远离噪声敏感区、合理安排作业时间等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目维修与保养过程更换下的废零部件和废金属边角料集中收集后交由物资回收公司回收。废油漆桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废UV灯管、维修与保养过程更换下来的废润滑油、刹车油、波箱油等危废必须严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

（七）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理办法（试行）》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和关口街道环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市关口街道办事处，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2020年11月28日

长沙市生态环境局办公室      　  2020年11月28日印发