长环评（浏阳）〔2020〕377号

长沙市生态环境局

关于湖南稻花湘新材料有限公司年产4700吨水性涂料建设项目环境影响报告表的批复

湖南稻花湘新材料有限公司：

你单位报来的《湖南稻花湘新材料有限公司年产4700吨水性涂料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南森思生态环保有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位选址在浏阳市永安镇西湖潭村永安家具制造产业聚集区（星辰﹒尚东产业小镇）B8-2厂房建设水性涂料生产项目。项目总投资1000万元，其中环保投资23万元，建筑面积约1198.86平方米，建成后年产水性涂料4700吨。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目不设食堂和宿舍，一般生活污水经化粪池处理后进入产业聚集区已建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入狮潭河。项目设备清洗废水在厂房内经沉淀池沉淀、污水处理设备预处理，预处理后的水一部分用作下一批次深颜色涂料中循环使用，一部

分进入园区生产污水处理厂预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再由罐车拖运至永安镇污水处理厂进行深度处理；园区生产污水处理厂未投入运营前项目产生的设备清洗水必须全部循环使用。待所在区域市政管网接通后，本项目生活污水、生产废水必须经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市永安镇污水处理厂设计进水水质要求，再通过市政污水收集管网纳入浏阳市永安镇污水处理厂集中处理。

（二）项目应加强大气污染控制。项目需在各投料口上方设置集气罩，生产过程中产生的废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+UV光解催化装置净化处理再经不低于15米高的排气筒高空排放。项目产生的废气中有组织排放颗粒物、VOCs参照执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限值，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，厂区内有机废气无组织排放控制应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的废包装袋和包装纸等一般固废交由物资回收部门回收；除尘器收集的粉尘全部回用于生产；液体原料空包装桶由供应商回收用于其原始用途。废UV灯管等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋。

（五）项目应做好地下水污染防护工作。项目应按《报告表》中提出的要求落实源头控制、分区防治措施，避免对区域地下水环境产生影响。

（六）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（七）该项目总量控制指标为化学需氧量：0.149吨/年，氨氮：0.0015吨/年。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理办法（试行）》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永安镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永安镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2020年12月4日

长沙市生态环境局办公室       　   2020年12月4日印发