长环评（浏阳）〔2020〕382号

长沙市生态环境局

关于长沙市达兴强讯科技有限公司年产显示

玻璃片50万片建设项目环境影响报告表的批复

长沙市达兴强讯科技有限公司：

你单位报来的《长沙市达兴强讯科技有限公司年产显示玻璃片50万片建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南和昱环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租用浏阳市环保科技示范园湖南金拇指环保设备有限公司第2层闲置车间建设显示玻璃片项目。项目总投资100万元，其中环保投资9万元，占地面积1200平方米,建成后年产显示玻璃片50万片。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目生活废水经隔油池和化粪池预处理、生产废水（定期更换的超声波清洗废水、抛光液、抛光水洗废水）经中和沉淀处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市环保科技示范园污水处理厂设计进水水质要求后，依托厂区总排口排入园区污水收集管网，最终进入浏阳市环保科技示范园污水处理厂集中处理。本项目化粪池的维护及运营由湖南金拇指环保设备有限公司负责并承担相应环保责任。

（二）项目应加强大气污染控制。项目采用丝网印刷，丝印涂料使用水性油墨，丝印、烘干工序产生的有机废气经集气罩收集引至活性炭吸附装置处理再通过不低于15米高的排气筒排放，有机废气经处理必须达到湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和表２中规定的限值要求。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期原材料废包装物、不合格原料及产品收集后交由物资回收公司回收；钢化过程产生的废盐收集后交由原材料供应商回收。废润滑油、沾染稀硫酸的包装容器、废活性炭必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并执行危险废物转运联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分、沉淀池沉渣由园区环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理办法（试行）》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和镇头镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市镇头镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2020年12月3日

长沙市生态环境局办公室       　   2020年12月3日印发