长环评（浏阳）〔2021〕53号

长沙市生态环境局

关于浏阳市九溪石灰厂石灰岩矿采坑治理

项目环境影响报告表的批复

湖南国丰鑫环保科技有限公司：

你单位报来的《浏阳市九溪石灰厂石灰岩矿采坑治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家函审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南乐和环保科技有限公司编制的《报告表》及专家函审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位采用建筑施工废弃物及建设弃土等对浏阳市九溪洞石灰厂石灰岩矿采坑进行回填处理及复绿工作。项目总投资500万元，其中环保投资105万元,占地面积49625平方米，预计回填可消纳300万立方土石方。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目在矿坑周围设置撇水沟，以减少矿坑汇水量，并将工程区内初期雨水汇集至三级沉淀池处理后回用。矿坑抽出的积水沉淀后回用于洗车、地面洒水降尘等；洗车废水经沉淀池净化处理后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。采取洒水降尘、作业区设置围挡、对运输车辆进行清洗、运输车厢进行遮盖等措施，减少场内平整、挖填、卸土、运输过程扬尘产生量。项目外排废气必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中监控浓度限值要求。项目运输车车身须保持清洁，并对措施。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取对运输车辆限速禁鸣、夜间不进行作业、加强运输车辆的维护保养等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定采取安全无害化处置措施。沉淀池污泥经沥干或晒干将含水率降至40%以下后直接在厂区内回填。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场作无害化处置。

（五）本项目入场回填的建筑施工废弃物及弃土必须属于第Ⅰ类一般工业固体废物，项目单位要做好入场标准的严格管理，严禁高含水率（>40%）的弃土、有毒有害渣土、污泥、生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、河道疏浚淤泥、工业垃圾和危险废弃物等进入该采坑，以避免产生有机成分的渗滤液、沼气和有毒有害物质造成二次污染。厂区内须设置视频监控，对进出车辆进行严格把控，运输车辆进出场地内应进行检查、登记、计量和清洗。

（六）项目运营过程须严格落实各项安全和水土保持措施，确保工程营运对环境的影响降到最小程度。采取设置挡土墙、排水沟、撇洪沟等方式，减少暴雨季节雨水对填埋区泥土冲刷；服务期满对场内进行复绿，减少渣土堆存对生态环境的影响。

（七）项目应加强环境风险防控。在防护工程、导排水系统建设过程中应严格落实各项安全环保措施；厂区内设置视频监控，对进出车辆进行严格把控，禁止未按国家相关要求非法填埋。

（八）建立严格的环境保护管理制度，落实《报告表》环境监测计划，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满５年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和洞阳镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市洞阳镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室      　   2021年3月31日印发