长环评（浏阳）〔2021〕54号

长沙市生态环境局

关于浏阳市蓝林木材加工有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

浏阳市蓝林木材加工有限公司：

你单位报来的《浏阳市蓝林木材加工有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该《报告表》可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位在浏阳市蕉溪镇常丰村新建厂房生产衣柜柜体、衣柜移门和模压门。项目占地面积8493.77平方米，总投资1500万元，其中环保投资19万元，预计年产衣柜柜体3万平方米、衣柜移门4800扇、模压门2.1万平方米。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工；土地开挖回填、平整过程中应采取严格的防止水土流失控制措施；基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

（二）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目区内不设食宿，一般生活污水经化粪池处理后用作农肥，车间地面清洗废水经过生产车间外沉淀池沉淀处理后用于周边山林浇灌，需配套设置浇灌设施。本项目不设置废水排放口。

（三）项目应加强大气污染控制。项目拟在生产车间各产尘区域分布吸尘管道，在各产尘设备处设置吸尘罩，木板材开料、雕刻、打磨、打孔工序产生的粉尘经吸尘罩收集后送入中央吸尘装置内的脉冲布袋除尘器处理必须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求再通过不低于15米高的排气筒排放。项目封边过程产生的有机废气通过集气罩收集后经不低于15米高的排气筒排放，喷胶-吸塑过程产生的有机废气经集中收集后采用干式过滤棉+活性炭吸附装置处理再通过不低于15米高的排气筒排放；项目有机废气有组织排放执行湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）排放限值要求，厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相应要求。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、消声、吸声、夜间不生产、合理布局和加强厂区绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的原材料废包装物、废封边条、废胶水桶等一般固废可外售物资回收公司；木材边角料及除尘器收集的粉尘外售木炭生产厂家作为生产原料。废活性炭、废过滤棉等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（七）本项目外购成品板材进行加工，厂区内不得设置喷漆工艺。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和蕉溪镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市蕉溪镇人民政府，并按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室           　2021年3月31日印发