长环评（浏阳）〔2021〕56号

长沙市生态环境局

关于长沙汇克新材料科技有限公司年产7000吨腻子粉建设项目环境影响报告表的批复

长沙汇克新材料科技有限公司：

你单位呈报的《长沙汇克新材料科技有限公司年产7000吨腻子粉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南智盛翰海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据,同意你单位在浏阳市永安镇心源社区河塅片上河组建设的腻子粉生产项目继续运营。项目总占地面积约4000平方米，总投资200万元，其中环保投资35万元，年产腻子粉7000吨。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目食堂废水须经隔油池隔油后再和其他生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后用作农肥，需完善浇灌设施。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目生产线及原料区需设置在封闭式生产车间内，且在生产设备进料口、出料口设置负压收集设施，收集的废气经除尘器处理，并定期清扫地面、洒水抑尘，水泥等散装粉料采用专用密闭粉料运输车运输，袋装原料运输时采用篷布遮盖，确保项目运营过程产生的粉尘经处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值和表３大气污染物无组织排放限值要求。食堂油烟必须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。必须采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的原辅材料废包装物外售物资回收公司；布袋除尘器收集的粉尘、地面沉降粉尘全部回用于生产。机械设备维护过程产生的废矿物油必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施运行管理与维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（七）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永安镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永安镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室       　   2021年3月31日印发