长环评（浏阳）〔2021〕59号

长沙市生态环境局

关于浏阳市永安镇南州家具厂年产会议椅13000套、课桌椅2000套建设项目

环境影响报告表的批复

浏阳市永安镇南州家具厂：

你单位报来的《浏阳市永安镇南州家具厂年产会议椅13000套、课桌椅2000套建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南振鑫环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该《报告表》可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位在浏阳市永安镇西湖潭村扶正片红吉组建成的家具生产加工项目继续运营。项目总投资102万元，其中环保投资28.5万元，占地面积约2300平方米，年生产会议椅13000套、课桌椅2000套。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目食堂废水须经隔油池隔油后再和其他生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后用作农肥，并完善浇灌设施。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目需在木材下料、开料、铣型、钻孔、砂光、打磨等工序安装集气装置+布袋除尘设施，木材加工产生的粉尘经处理必须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求。项目需在生产车间内设置专门的密闭喷漆房，调漆、喷漆、洗喷枪、晾干均必须在喷漆房内进行，禁止露天喷涂作业，喷漆和晾干产生的废气收集后经过滤棉+光氧活性炭一体机处理后再通过不低于15米高的排气筒排放，确保项目有组织排放的有机废气达到湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）限值、漆雾颗粒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准要求，厂区内VOCs无组织排放控制及监控点浓度需符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相应要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过采取基础减振、墙体隔声、吸声、合理布局和加强厂区绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。营运期产生的边角废料、废砂纸、布袋收集粉尘等一般固废外售综合利用；废活性炭、废过滤棉、废UV灯管、废弃化学原料桶等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）项目应从源头上采取有效措施，尽量采用低挥发性原辅材料，提高工艺过程无组织排放控制水平；选用合适的末端治理设施，确保VOCs收集率、处置率均满足安全生产和环境保护的需求，确保有机废气实现稳定达标排放。

（七）建立健全项目油漆使用台账，根据项目油漆使用情况，及时更换活性炭、过滤棉以及UV灯管，确保废气处理设施高效运行。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，充分发挥相关环保处理设施的净化功能，坚决执行清洁生产，保证所有外排污染物达标排放。废气处理设施发生故障停止运行时，产生废气的各个工序也必须相应停止生产。

（九）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永安镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永安镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室          　2021年3月31日印发