长环评（浏阳）〔2021〕61号

长沙市生态环境局

关于湖南省三极金属制品有限公司年产15万件金属制品箱柜建设项目环境影响报告表的批复

湖南省三极金属制品有限公司：

你单位报来的《湖南省三极金属制品有限公司年产15万件金属制品箱柜建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南绿林森环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租赁浏阳市社港镇清江村下江组已建厂房建设金属制品箱柜项目。项目总投资1100万元，其中环保投资27万元，租赁厂房建筑面积约1395平方米，设计产能为年产15万件金属制品箱柜（主要包括水表箱5万件、燃气表箱5万件、不锈钢分水器5万件）。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目不设食宿，一般生活污水经化粪池处理后用作农肥，需配套浇灌设施。项目制版产生的显影废水经密闭桶装收集定期交由有危废资质单位处理。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目需采取加强车间通风、及时清扫地面、设置移动式烟尘净化器对焊接废气进行收集处理、喷塑间全封闭且喷塑粉尘经配套的滤芯除尘器处理等措施，确保机加工、焊接、打磨、喷粉等工序排放的粉尘（烟尘）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。项目设置1台燃烧机（60万Kcal/h）为固化工序供热，必须使用生物质成型颗粒为燃料，燃烧产生的烟气经高温布袋除尘器处理须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值后引至25米高的排气筒排放。项目固化间需密闭，固化尾气经排气管引至UV光解+活性炭吸附装置处理再通过不低于15米高的排气筒排放；丝印工序设置在单独的丝印间，需强化工作间通风设施；项目有机废气有组织排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装烘干工艺规定的限值要求，厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相应要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期废包装材料、机加工碎屑、废焊丝以及切割、剪板、焊接等过程产生的废边角料等一般固废交由物资回收公司回收；滤芯除尘器收集的粉尘回用于生产；生物质燃料燃烧产生的灰渣可农用。废油墨桶、丝印废版、废胶桶、废活性炭、废UV灯管等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并执行危险废物转运联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分送生活垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）该项目总量控制指标为二氧化硫：0.092吨/年，氮氧化物：0.11吨/年。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和社港镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市社港镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室      　　  2021年3月31日印发