长环评（浏阳）〔2021〕62号

长沙市生态环境局

关于浏阳市镇头镇恒茂塑料制品加工厂建设项目环境影响报告表的批复

浏阳市镇头镇恒茂塑料制品加工厂：

你单位报来的《浏阳市镇头镇恒茂塑料制品加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租赁浏阳市环保科技示范园长沙途盛家具制造有限公司部分厂房建设封边条生产线项目。项目总投资40万元，其中环保投资12.3万元，租赁厂房建筑面积约2200平方米，投产后预计年产封边条1000万米。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目冷却水循环使用不外排；生活废水依托已建隔油池、化粪池处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市环保科技示范园污水处理厂设计进水水质要求后，依托厂区总排口排入园区污水收集管网，最终进入浏阳市环保科技示范园污水处理厂集中处理。本项目不新增废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目破碎工序要在单独密闭的破碎间内进行，产生的粉尘定期清扫收集；混料和投料工序需采取密闭措施，产生的粉尘收集至脉冲布袋除尘器处理后经不低于15米高的排气筒排放；项目粉尘经处理必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。项目需在废气产生工序（挤出机、造粒机、印刷机）上方设集气罩，对整个厂内的各个区域产生的挥发性有机废气通过管道进行集中收集接入“UV光解+活性炭吸附”装置处理后再经不低于15米高的排气筒排放，产生的有机废气经处理必须达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中塑料制品制造行业VOCs排放限值（参照执行，待国家、地方相关标准制定发布后须按相应标准执行）要求，氯化氢参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的二级标准,厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相应要求，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的一般性废包装材料收集后可外售物资回收公司；不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。废活性炭、废UV灯管、废DOP油桶、废油墨桶、废背胶桶、废含油抹布和手套必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由园区环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）本项目食堂、宿舍、办公室均依托长沙途盛家具制造有限公司已建综合楼，其食堂油烟、生活废水处理设施的维护及运营由长沙途盛家具制造有限公司负责并承担相应环保责任。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满５年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和镇头镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市镇头镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室           2021年3月31日印发