长环评（浏阳）〔2021〕65号

长沙市生态环境局

关于浏阳鑫鸿源塑业有限公司生产线扩建

项目环境影响报告表的批复

浏阳鑫鸿源塑业有限公司：

你单位报来的《浏阳鑫鸿源塑业有限公司生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据长沙川海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位在原有厂区基础上增加塑料袋生产线和印刷设备，增加可降解塑料袋产品的生产。项目（建设单位原名称为浏阳市远旺塑料加工厂）位于浏阳市关口街道金湖村水口组128号，扩建项目总投资130万元，其中环保投资20万元，生产规模扩大为：聚乙烯PE塑料袋45吨/年，可降解塑料袋1500吨/年。该扩建工程已于2018年2月份建成投产。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目办公、食宿均依托原有工程，新增生活污水经厂区已建隔油池、化粪池处理后用作农肥；印刷洗版产生的油墨清洗水需按照颜色进行分别收集，经油墨桶分类收集后直接回用于印刷工序，不外排。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目须在吹膜工序和印刷工序设备上方设置集气罩，将各工序产生的有机废气收集后通过一套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中塑料制品制造行业排放限值（参照执行，待国家、地方相关标准制定发布后须按相应标准执行）要求，再通过不低于15米高的排气筒排放，厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过采取基础减振、墙体隔声、吸声、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的原材料废包装、塑料袋边角料和不合格品收集后外售物资回收公司；废印刷版和废水性油墨桶由其供应商统一进行回收。废活性炭、废紫外灯管、含油墨废抹布必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，落实 “以新带老” 各项防治措施，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

（七）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和关口街道环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市关口街道办事处，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室       　   2021年3月31日印发