长环评（浏阳）〔2021〕226号

长沙市生态环境局

关于浏阳耀洪农牧科技有限公司生态农场

养殖项目环境影响报告书的批复

浏阳耀洪农牧科技有限公司：

你单位报来的《浏阳耀洪农牧科技有限公司生态农场养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

- 依据湖南润美环保科技有限公司编制的《报告书》及专家评审意见，原则同意《报告书》所作出的结论和建议，该报告书可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据;同意你单位选址在浏阳市中和镇山枣潭村大湾组建设一个标准化养殖基地，并配套建设相应的环保区、生活区和养殖区等，采用自动上料喂养系统、自动配水系统。项目总投资约1000万元，其中环保投资357万元，占地面积约5773 平方米，建设3层猪舍2栋、1层猪舍1栋，并配套建设相应的办公区和污水处理区等，建成后年出栏生猪10000头。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告书和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工；土地开挖回填、平整过程中应采取严格的防止水土流失控制措施；基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

（二）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流、清污分流。项目采用改良型半漏粪板+机械刮粪清粪工艺，产生的猪粪经各猪舍处的粪便干湿分离机进行压滤，猪粪压滤废水与尿液混合进入废水处理装置，养殖废水须通过源头减排、粪尿分离、AO+立页增氧污水处理系统处理，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入AO+立页增氧污水处理系统处理，废水经蒸发耗散不外排。项目必须设置池体容积不小于1500立方米的事故应急池，事故应急池须采取混凝土结构，并在四周设截水沟，防止径流雨水流入，顶部设置遮风挡雨棚。项目废水必须采用封闭式管道收集，不得采用明沟，猪的尿液及猪粪压滤废水经防渗输送管道进入污水处理站，猪舍、集粪池、污水处理设施（包括收集输送系统）的地面必须进行防雨、防渗、防流失措施处理，保证地下水安全。本项目不设置废水排放口。

（三）项目应加强大气污染控制。项目养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器，饲料添加EM制剂、喷洒生物除臭剂、除臭风机+水帘、及时清除猪粪、加强场区内部及厂界绿化等综合措施，确保猪舍、猪粪堆积区及污水处理系统产生的恶臭污染物NH3、H2S经有效处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求、臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求。运输猪粪车辆必须采用罐装车密闭处理，运输生猪车辆注意消毒、保持清洁，减小运输过程臭气对周边环境的影响。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。本项目设置200米的卫生防护距离，具体范围见环评报告中防护距离包络线图，你单位需报告当地政府严格控制发展规划，在该防护距离内不得新建居民住宅、学校和医院等环境敏感目标。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，建筑实体围墙、合理布局和加强绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400米）。猪舍猪粪、饲料残渣、废水处理系统污泥收集后外售用于生产有机肥；病死猪在冷库中暂存后定期外运至浏阳市生物无害化处理中心处置；废包装收集后交由废品回收单位回收；医疗废弃物必须严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001及2013年修正单）的要求暂存后交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）项目必须按环评要求在厂区废水收集池、积粪池旁设标准环境监测井，并设置地下水常规监测点，定期在本项目场内和东北侧距离项目较近的居民水井（具体位置见《报告书》）中取水进行监测。监测井的设计、施工应委托专业单位进行，监测井外设置防风蚀雨蚀的标示牌。建设单位须做好监测井的维护工作，并严格按照环评要求的环境监测内容定期进行取样、监测，严密监控水质变化，发现问题及时采取补救措施，确保周边饮用井水的居民的饮用水安全。

（七）项目必须严格按照“长沙市畜禽标准化生态环保养殖示范园”标准要求进行建设。

（八）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（九）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，充分发挥相关环保处理设施的净化功能，坚决执行清洁生产，保证所有外排污染物达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和中和镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市中和镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年10月17日

长沙市生态环境局办公室           2021年10月17日印发