长环评（浏阳）〔2021〕234号

长沙市生态环境局

关于湖南盛世湘容包装有限公司年产3亿个

一次性纸杯建设项目环境影响报告表的批复

湖南盛世湘容包装有限公司：

你单位报来的《湖南盛世湘容包装有限公司年产3亿个一次性纸杯建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南乐和环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位选址在浏阳市蕉溪镇早田村树焕组建设一次性纸杯生产项目。项目总投资2000万元，其中环保投资26万元，占地面积约14669平方米, 投产后年产一次性纸杯3亿个。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工；土地开挖回填、平整过程中应采取严格的防止水土流失控制措施；基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

（二）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目食堂废水必须经隔油池隔油再与其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后排入清水池，再定期由周边居民清运用作农肥。本项目不设置废水排放口。

（三）项目应加强大气污染控制。项目胶印车间须密闭，并在废气产生工序(纸杯成型加工、胶印)上方设置集气罩对整个厂内的各个区域产生的挥发性有机废气进行集中收集，收集的有机废气经活性炭吸附装置处理必须达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中相应限值（暂参照执行，待国家、地方相关标准制定发布后须按相应标准执行）要求后再通过不低于15米高的排气筒排放，厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）要求，排气筒的位置尽量远离厂区周边环境敏感目标。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取墙体隔声、基础减震、夜间不生产、消声、吸声和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。营运期产生的不合格品及修边废料收集后可外售综合利用；废活性炭、消毒工序产生的废灯管、废油墨桶等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并执行危险废物转运联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）排污口必需按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（七）项目淋膜纸必须外购，本厂区内禁止设置淋膜工艺。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，保证所有外排污染物达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和蕉溪镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市蕉溪镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年10月18日

长沙市生态环境局办公室        　  2021年10月18日印发