长环评（浏阳）〔2021〕235号

长沙市生态环境局

关于浏阳市沙秀矿业有限公司采石场扩建项目

环境影响报告表的批复

浏阳市沙秀矿业有限公司：

你单位报来的《浏阳市沙秀矿业有限公司采石场扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据长沙川海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位对采石场年开采及加工量进行扩建。浏阳市沙秀矿业有限公司原名浏阳市秀山石矿采石场，位于浏阳市沙市镇秀山村下房片小冲组，矿山面积为0.0948平方公里，开采标高+179米～+85米，开采方式为露天开采，现有工程年开采和破碎加工板岩8万立方米(约20万吨)、年产水稳料2.1万吨。本次扩建项目投资500万元，其中环保投资42万元，扩建后开采范围、开采标高及开采方式均不变，仅增加开采及加工产能，由年开采、加工板岩8万立方米增加至年开采和破碎加工板岩60万吨，水稳料生产线产能不变。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）矿山开采必须注重生态保护，防止水土流失，尽量避免或减少生态环境破坏，维护现有自然生态平衡系统。开采过程中，必须注重地质安全，谨防崩塌、滑坡地质灾害的产生。

（二）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流、清污分流。项目需完善矿区和工业广场、生产区周边的截排水沟等雨水收集处理设施，确保受污染雨水收集并经沉淀后回用于厂区洒水降尘；洗车废水经现有配套的沉淀池沉淀后循环使用不外排；办公生活均依托原有工程。项目不设置废水排放口。

（三）项目应加强大气污染控制。本项目主体工程、原矿石及产品堆场均依托现有，破碎和筛分工序设置封闭式厂房，破碎筛分工序产生的粉尘收集后经布袋除尘器处理再通过不低于15米高的排气筒排放，并设置喷淋抑尘装置对车间内无组织排放粉尘进行处理；并通过对露天采场各产尘点、排土场、爆破工作面、矿石铲装、汽车运输、产品装卸和场内运输道路及时进行洒水抑尘，厂区进出口位置设置洗车平台、对运输车辆进行加盖帆布和限制车速，对已开采区域及时进行绿化复垦等措施，确保外排粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。加强运输管理及道路的维护，减少运输扬尘对沿途村民的影响。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，合理设计爆破工艺和选择爆破时间，运输车辆在居民住宅区路段禁止鸣笛，夜间禁止进行矿石开采、加工、运输作业，并采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和利用。本项目依托原有排土场，矿体剥离表土、沉淀池沉渣堆存于矿山东部采空区内的排土场，后期用于矿区复垦；布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于现有项目水稳料生产。废矿物油、机械维修产生的废含油抹布等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）落实《报告表》中各项生态环境保护和恢复措施，加强水土流失防治。矿山服务期满后严格按照相关要求及时进行土地复垦及生态恢复工作。

（七）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设置、施工，并设置统一的标志。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，落实“以新带老”措施，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和沙市镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市沙市镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年10月18日

长沙市生态环境局办公室        　  2021年10月18日印发