长环评（浏阳）〔2022〕14号

长沙市生态环境局

关于湖南嘉瑞环保新材料有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

湖南嘉瑞环保新材料有限公司：

你单位报来的《湖南嘉瑞环保新材料有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据长沙川海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位租赁浏阳市淳口镇杨柳村湖南省湘晖农业技术开发有限公司已建厂房建设珍珠棉和流延产品生产项目，设计生产规模为年产珍珠棉800吨、流延产品（包括缠绕膜、气泡膜）2000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资25万元，租赁厂房建筑面积约3000平方米。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目依托厂房西侧已建办公楼和食堂，相关生活废水处理设施的运营和维护由湖南省湘晖农业技术开发有限公司负责并承担相应环保责任；冷却水循环使用不外排。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目珍珠棉生产线发泡挤出和覆膜工序、流延产品生产线吹塑成型工序产生的废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后再通过23米高的排气筒排放，并需采取在生产和使用丁烷过程使用密闭设备，残次品干法破碎过程全封闭等措施，确保项目有机废气、颗粒物排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应限值要求、臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期生产过程中产生的废包装材料等一般固废可外售物资回收公司；边角料和不合格产品（残次品）经配套回收造粒机处理后直接回用于生产。废活性炭、废润滑油、废含油抹布和手套等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和淳口镇生态环境监督机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市淳口镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年2月8日

长沙市生态环境局办公室       　   2022年2月8日印发