长环评（浏阳）〔2022〕15号

长沙市生态环境局

关于官桥镇污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告表的批复

浏阳市官桥镇人民政府：

你单位报来的《官桥镇污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南伯梁环保工程有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据;同意你单位选址在浏阳市官桥镇八角亭村江家组建设官桥镇污水处理厂及配套管网建设项目，工程纳污范围为八角亭村行政管辖范围，纳污面积973.80公顷。污水管网主要分为七条污水主干管，配套建设纳污管网（含入户管）约33.9千米，主要管径DN300-DN600。项目总投资12376.47万元，其中环保投资175万元，设计处理规模为5000吨/天，处理工艺采用“预处理+ A2/O+高效沉淀池+精密过滤+紫外消毒”工艺。

二、你单位应向社会公众主动公开已批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工，土地开挖回填、平整过程中应采取严格的防止水土流失控制措施；裸露黄土、基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境。施工废水、车辆设备清洗水经过沉淀池沉淀处理后回用作施工用水以及洒水降尘；施工人员生活污水采用化粪池处理后回用作农肥；施工期产生的多余弃土运至城建部门指定的地点进行处置。严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民，施工期间场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（二）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。营运期必须确保污水处理厂正常运转，厂区生活污水经隔油池、化粪池处理后与污泥压滤废水、清洁废水、反冲洗废水、纳污范围内废水一起经污水管道收集后进入污水处理系统进行处理，废水总排口出水水质须稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后再排入浏阳河。

本项目入河排污口坐标为：经度113.369036°，纬度 27.976770°，类型为生活污水入河排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道。

（三）项目应加强大气污染控制。通过设备选型，合理选取设计参数，构筑物合理布局，设置集气罩抽风+一体化生物滤池+不低于15米高的排气筒，加强厂区厂界绿化和及时外运污泥、减少污泥堆放时间等措施，确保厂界废气排放浓度低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准限值要求。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备并加强设备维护管理，采用基础减振、隔声、吸声、合理布局和加强绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。项目污泥污泥脱水设备选用叠螺式脱水机+低温干化工艺，脱水后污泥含水率必须小于60%，脱水后的污泥须委托有处理能力的单位进行处置；废紫外灯管、实验室监测废物、设备维护和检修产生的废矿物油等危废必须严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾、格栅渣、沉砂定期由车辆运至指定垃圾填埋场卫生填埋。格栅渣、沉砂、污泥暂贮场所必须设置遮雨棚，做好防渗、防冲等防范措施，并做到定期清理，污泥转运过程须采取措施防止沿途泄漏。

（六）本项目应以产臭气单元为边界设置卫生防护距离100米，具体范围见环评报告中防护距离包络线图，你单位需严格控制发展规划，在该防护距离内不得新建居民住宅、学校和医院等环境敏感目标。

（七）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计，设置统一的标志。

（八）项目总量控制指标为化学需氧量91.25吨/年，氨氮9.125吨/年。

（九）必须加强运营管理。对工程进、出水口同步建设在线监测设备（进水口：水温、流量、pH值、氨氮、化学需氧量；出水总排放口：水温、流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等因子）实现实时监控，并做好与环保部门的联网工作，一旦发现问题及时处理，避免污水事故性排放。

（十）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队负责实施统一监督管理，具体由官桥镇人民政府落实生态环境保护监管主体责任。

长沙市生态环境局

2022年2月8日

长沙市生态环境局办公室            2022年2月8日印发