长环评（浏阳）〔2022〕18号

长沙市生态环境局

关于浏阳市宇泉彩色印刷厂年印刷彩箱、彩色

外包装纸40万m2建设项目环境影响报告表的批复

浏阳市宇泉彩色印刷厂：

你单位报来的《浏阳市宇泉彩色印刷厂年印刷彩箱、彩色外包装纸40万m2建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南森思生态环保有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据;同意你单位在浏阳市大瑶镇崇文社区阳田片和谐小区已建成的包装印刷项目继续运营。项目于2018年7月建成，总投资约180万元，其中环保投资20万元，占地面积约1000平方米，年印刷彩箱、彩色外包装纸40万平方米（其中彩箱30万平方米、彩色外包装纸10万平方米）。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目厂区内不设食宿，一般生活污水经化粪池处理后用于厂区内绿化浇灌；洗版废水经冲版水回收再利用装置进行处理后回用于版面清洗，不外排。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目印刷工序上方需设置集气罩，收集后的废气经活性炭吸附装置处理后再通过不低于15米高的排气筒排放；印刷机擦拭过程中需开启集气设施，将设备清洗产生的有机废气进行收集处理。项目有机废气排放执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1和表2限值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的废包装材料收集后外售物资回收公司。含油墨和清洗液的废抹布和手套、废油墨桶、废活性炭、废显影液、废矿物油等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）项目应做好车间地面硬化防渗处理，并按照《报告表》中要求落实源头控制、分区防控防渗措施，避免对区域土壤和地下水环境产生影响。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

（八）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和大瑶镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市大瑶镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年2月8日

长沙市生态环境局办公室      　    2022年2月8日印发