长环评（浏阳）〔2022〕19号

长沙市生态环境局

关于湖南辉旭包装材料有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

湖南辉旭包装材料有限公司：

你单位报来的《湖南辉旭包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南新瑞智环境科技有限责任公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租赁浏阳市永安镇西湖潭村星辰尚东产业小镇（浏阳市永安家具制造产业聚集区）B2栋103号厂房建设EPE（珍珠棉）型材和EPE袋生产项目。项目总投资100万元，其中环保投资8万元，租赁厂房面积约1139.24平方米，预计年产EPE型材12000立方米、EPE袋50万个。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。本项目区内不设食堂和宿舍，一般生活污水经化粪池处理后进入产业聚集区已建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入狮潭河。待聚集区所在区域市政管网接通后，本项目生活污水经产业聚集区已建的生活污水处理站预处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市永安镇污水处理厂设计进水水质要求，再通过市政污水收集管网纳入浏阳市永安镇污水处理厂深度处理。

（二）项目应加强大气污染控制。项目EPE贴合工序产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后再通过不低于15米高的排气筒排放，另须通过加强生产管理、车间通风、厂区绿化等措施，确保有机废气有组织排放达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中塑料制品行业VOCs排放限值（参照执行，待国家、地方相关标准制定发布后须按相应标准执行）要求，厂区内有机废气无组织排放控制符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相应要求，车间异味排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的原料包装材料、原料边角料及不合格产品等一般固废收集后可外售物资回收公司。废活性炭、废液压油及含油废抹布等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永安镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永安镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年2月8日

长沙市生态环境局办公室       　   2022年2月8日印发