长环评（浏阳）〔2022〕24号

长沙市生态环境局

关于浏阳市醇顺酒精销售有限公司建设项目环境影响报告表的批复

浏阳市醇顺酒精销售有限公司：

你单位报来的《浏阳市醇顺酒精销售有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南亿兴环保技术咨询服务有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位选址在浏阳市金刚镇太子湖村建设，设置4个甲醇罐、3个乙醇罐，均为地埋式，单罐容积均为50立方米，占地面积为286.76平方米。项目总投资110万元，其中环保投资23万元，占地面积约3163平方米，预计年分装甲醇1000吨、乙醇2000吨，外售用于花炮生产。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工；土地开挖回填、平整过程中应采取严格的防止水土流失控制措施；基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

（二）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目不设食堂，一般生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉，需配套设置灌溉设施。项目必须在厂区规范化设置一个有效容积不小于270立方米的消防废水收集池（事故池），并完善收集导流措施，雨水口设置切换阀门，应急状态下需关闭雨水阀门，防止消防废水外排。

（三）项目应加强大气污染控制。项目须设置卸料气相回收系统，蒸汽经回收系统回收后导流至罐车，设置加注回收装置，加注蒸汽回收至储罐，确保厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相应要求。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，定期检查设备运行情况，并采取在进出站口限速、设置减速带、及加强绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。生活垃圾需按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场作无害化处置。

（六）项目应强化土壤和地下水污染防治措施。必须按照报告表要求配备液位监测系统、泄漏观察井，储罐设置底阀、阻火呼吸阀，防止物料泄漏；对厂区内进行分区防渗处理，在厂区储罐区旁设置监测井形成动态连续的监测体系，严密监控地下水水质变化，杜绝土壤和地下水污染事故发生。

（七）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（八）切实落实国家规定的各项安全生产法律、法规和安全生产主管部门提出的各项安全生产要求，做到安全生产，防止安全事故引发环境污染事故。

（九）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和金刚镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市金刚镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年1月26日

长沙市生态环境局办公室       　   2022年1月26日印发