LYDR—2022—00001                  浏政函〔2022〕5号

## 浏阳市人民政府

关于印发浏阳市城市规划区声环境功能区划分的通  知

各乡、镇人民政府，街道办事处，市直各单位：

现将《浏阳市城市规划区声环境功能区划分》印发给你们，请认真遵照执行。

浏阳市人民政府

2022年3月10日

（此件主动公开）

浏阳市城市规划区声环境功能区划分

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，进一步做好浏阳市声环境保护工作，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）、《长沙市人民政府关于印发长沙市城区声环境功能区划分的通知》（长政函〔2018〕8号）要求，结合浏阳市城市规划区现状和未来发展规划，制定本区划。

一、适用范围

本次声环境功能区划分范围为城市建成区和主要规划发展区，主要为《浏阳市城市总体规划（2001—2020年）（2018年修订）》确定的城市规划区，范围包括荷花街道、关口街道、集里街道、淮川街道、永安镇、洞阳镇、北盛镇、蕉溪镇以及高坪镇原双江村，总区划面积为853.80平方公里。

二、规范性引用文件

本《区划》通过引用下列法律法规及文件中的条款而形成的条文，当法律法规及文件修订时，应使用其修订之后相对应的条款。

（一）法律法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（二）相关标准及政策性文件

《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）

《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）

《环境噪声监测技术规范—城市声环境常规监测》（HJ640—2012）

《声环境质量标准》（GB3096—2008）

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）

《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525—90）

（三）资料依据

《浏阳市城市总体规划（2001—2020年）（2018年修订）》

三、执行标准

各类声环境功能区执行的环境噪声等效声级标准限值如下：

表1  环境噪声限值  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a | 70 | 55 |
|  | 4b | 70 | 60 |

备注：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”指22:00至次日6:00之间的时段。

四、划分原则

（1）以人为本。通过声环境功能区划分，控制噪声污染，提高城市声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静。

（2）实事求是。以浏阳市城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定，对于实际与规划不相符的区域应以调查的实际为准。

（3）科学区划。划分方案应严格按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）等有关标准和技术规范开展划分工作。

（4）便于管理。为提高城市规划区管理水平，促进声环境质量的改善，声环境功能区应界线明显或者范围边界较为明确，单块声环境功能区面积应不小于0.5平方公里。

（5）统筹一致。声环境功能区的划分应与风景名胜区、自然保护区、行政区、居民区、工业区等具有独立功能的区域管理协调统一，依照主要功能确定功能区类别。

五、声环境功能区定义

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线边界线外一定距离内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道边界线外一定距离内；4b类为铁路干线边界线外一定距离内。

六、声环境功能区划分

1．本《区划》暂不划定0类声环境功能区。康复疗养区等需要特别安静的区域按《声环境质量标准》（GB3096—2008）的要求执行。

2．本次功能区划分不涉及未列入《浏阳市城市总体规划（2001—2020年）（2018年修订）》中城市规划区的其它乡镇、村庄等区域，未列入本《区划》的乡村区域按以下要求执行声环境质量相关标准。

（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；

（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

（3）集镇执行2类声环境功能区要求；

（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求；

（5）位于交通干线边界线外一定距离内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。

3．4类声功能区划分

（1）浏阳市范围内的河道，其主要功能不是航运，不单独划分4类声环境功能区，就近划入相应的声环境功能区。

（2）属于城市快速路的城市高架桥及其沿线相邻区域声环境功能区划分与城市快速路及沿线相邻区域声环境功能区划分相同。

（3）交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后实时调整为4类区。

（4）4类交通干线与相邻功能区的距离划分按GB/T15190

—2014中相关规定确定如下：

表2  交通干线相邻区域4类声环境功能区距离

| 源 强 类 型 | 划分距离（米） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路、城市快速路、城市 主干路、城市次干路 | 55 | 1类区 |
|  | 40 | 2类区 |
|  | 25 | 3类区 |
| 铁路 | 55 | 1类区 |
|  | 40 | 2类区 |
|  | 25 | 3类区 |

①交通干线两厢的建筑退让，按有关城乡规划管理技术规定执行。

②地面段城市道路以最外侧非机动车道路或机、非混行道路外沿为边界，高路基城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的城市道路高架段以地面垂直投影的最外侧为边界；公路以公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外1m处为边界；没有辅路的高架公路按城市道路高架段情况处理。

铁路以铁路边界（即距铁路外侧轨道中心线30m处）为边界。

内河航道以河堤护栏或堤外坡角为边界。

③临交通干线建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内（见表2）的区域定为4a类声环境功能区。

当临交通干线建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临交通干线面向道路一侧至道路边界线（道路红线）的区域定为4a类声环境功能区。

对于第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到道路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向道路一侧定为4a类声环境功能区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行相邻声环境功能区要求。

4．工业区内声功能区划其它规定

位于工业区规划范围，总体划定为3类区的，在下列情况下执行2类区标准：

（1）规划为工业用地，但尚未开发建设，且仍有敏感目标的区域；

（2）现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆、会所等噪声敏感区域；

（3）控制性详细规划确定为非工业用地的区域；

（4）以商务办公、软件研发等为主的非生产区域（除工业地产外）。

5．各环境声功能区内的建筑工地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。

七、监督与管理

（一）生态环境管理部门对本区域内的环境噪声污染防治实施统一监督管理，确定保护和改善声环境的目标和任务。

（二）禁止在1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。

（三）公安、住建、自然资源、交通运输、城管等行政管理部门应根据各自职责，对交通运输、社会生活噪声及施工噪声污染防治实施监督管理。

（四）对产生噪声的新建、改建、扩建建设项目，要落实噪声防控，采取减（降）噪措施，并纳入“三同时”监管和竣工验收内容；新建营业性文化娱乐场所的边界噪声必须符合国家规定的环境噪声排放标准。

（五）根据浏阳市城市规模和用地变化情况，可适时对划定结果进行调整，进一步提高浏阳市城区声环境质量水平。

八、声环境功能区划分结果

（一）浏阳市声环境功能区划分概况

浏阳市城市规划区声环境功能区划分总面积853.80平方公里。其中1类声环境功能区面积34.78平方公里，占划分总面积的4.07%；2类声环境功能区面积728.56平方公里，占划分总面积的85.33%；3类声环境功能区面积33.12平方公里，占划分总面积的3.88%；4a类声环境功能区为浏阳市城市规划区内主要城市主次干道、快速路、高速公路、城际铁路等两侧一定距离范围内区域，面积为54.17平方公里，占划分总面积的6.34%；4b类声环境功能区为浏阳市城市规划区内铁路、高速铁路等边界线外一定距离内区域，面积为3.17平方公里，占划分总面积的0.37%。（详细划分结果见附件1）

表3 浏阳市城市规划区声环境功能区划分情况统计表

| 1类标准适用区 | 2类标准适用区 | 3类标准适用区 | 4a类标准适用区 | 4b类标准适用区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（个） | 面积 （km2） | 数量（个） | 面积 （km2） | 数量（个） | 面积 （km2） | 数量（个） | 面积 （km2） | 数量（个） | 面积 （km2） |
| 1 | 34.78 | 7 | 728.56 | 6 | 33.12 | / | 54.17 | / | 3.17 |

（二）浏阳市城市规划区交通主干线的确定

根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）、《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）及《城市规划基本术语标准》（GB/T50280—1998）中交通干线的定义，对浏阳市城市规划区内各类交通干线的条数、名称等信息进行了确定。确定浏阳市城市规划区内铁路交通干线2条，各类公路及城市道路交通主干线共75条，其中高速公路3条，城市轨道1条，快速路9条，主要主干路17条，主干路45条。（详细划分结果见附件2）

九、执行时间

本通知自公布之日起实施，有效期5年。

附件：1．浏阳市城市规划区类声环境功能区划分结果

2．浏阳市城市规划区道路交通干线一览表

附件1

浏阳市城市规划区类声环境功能区划分结果

| 类别 | 编号 | 边界 | 面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类区 | 101 | 道吾山风景名胜区 （以道吾山风景名胜区界为界） | 34.78 |
| 2类区 | 201 | 西以中心城区范围边界为界，东以规划区边界为界 | 112.38 |
|  | 202 | 东、西以中心城区范围边界为界，南、北以规划区边界为界 | 209.72 |
|  | 203 | 东、西以中心城区范围边界为界，南、北以规划区边界为界 | 192.18 |
|  | 204 | 东、西以中心城区范围边界为界，南、北以中心城区及规划区边界为界 | 140.76 |
|  | 205 | 北以中心城区范围边界为界，南以中心城区及规划区边界为界 | 14.60 |
|  | 206 | 北以城市规划区范围边界为界，南以中心城区范围边界为界 | 13.81 |
|  | 207 | 西以城市规划区范围边界为界，东以中心城区范围边界为界 | 45.11 |
| 3类区 | 301 | 浏阳经开区（高新区组团） （北以规划道路为界，西以大安路—319国道—新河路为界，南以金阳大道为界，东以园区规划内部道路和经七路为界） | 10.46 |
|  | 302 | 浏阳经开区（经开区组团）西面部分 （北抵捞刀河沿岸附近，西北以规划城际铁路为界，西以G0422武汉—深圳高速为界，南以319国道为界，东以健寿大道为界） | 3.61 |
|  | 303 | 浏阳经开区（经开区组团）东面部分 （北抵纬四路，以健安路—城际铁路—纬二路及工业园区内部规划道路为界，西以健康大道及工业园区内部道路为界，南抵金阳大道，东以健民路为界） | 12.18 |
| 3类区 | 304 | 永安家具制造产业聚集区（高新区组团） （北抵浏阳国际家具城附近，西抵湖南尔康制药股份有限公司附近，南以规划的丰盛路为界，东至协鑫蓝天分布式能源有限公司附近） | 3.82 |
|  | 305 | 荷花工业小区（荷花组团） （北抵106国道与319国道交叉口，西北以106国道为界，东北以319国道为界，南以浏洪高速公路为界，东南侧以规划的南环线为界） | 2.33 |
|  | 306 | 关口工业小区（关口工业组团） （北以西北环线为界，西以规划建设道路为界，南抵浏阳市天鹰包装有限公司，东以浏东公路为界） | 0.72 |
| 4a 类区 | / | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道边界线外一定距离内区域 | 54.17 |
| 4b 类区 | / | 铁路（铁路专用线除外）边界线外一定距离内区域 | 3.17 |
| 共计 | 853.80 |

附件2

浏阳市城市规划区道路交通干线一览表

| 序号 | 道路名称 | 起始点 | 道路等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G0422武汉—深圳高速 | / | 高速公路 |  |
| 2 | G6021杭州—长沙高速 | / | 高速公路 |  |
| 3 | S30浏洪高速 （浏阳—洪口界） | / | 高速公路 |  |
| 4 | 长浏城际铁路 | 地面段 | 城市轨道 |  |
| 5 | 金阳大道 | 城市规划区内全段 | 快速路 |  |
| 6 | 开元大道 | 城市规划区内全段 | 快速路 |  |
| 7 | 西北环线西段 | 207省道—南泥湾路 | 快速路 |  |
| 8 | 西南环线 | 西北环线—东南环线 | 快速路 |  |
| 9 | 南泥湾路 | 西北环线—北横线连接线 | 快速路 |  |
| 10 | 东南环线 | 西南环线—西北环线 | 快速路 |  |
| 11 | 浏阳大道 | 开元大道—南泥湾路 | 快速路 |  |
| 12 | 开元大道连接线 | 开元大道—蕉溪城际站 | 快速路 |  |
| 13 | 北横线连接线 | 南泥湾路—浏阳大道 | 快速路 |  |
| 14 | 西环路 | 丰盛路—城市规划区边界 | 主要主干路 |  |
| 15 | 西北环线北段 | 南泥湾路—开元大道 | 主要主干路 |  |
| 16 | 经四路 | 督正路—城市规划区边界 | 主要主干路 | 经四路现已 更名为永和路 |
| 17 | 经七路 | 狮子脑路—金阳大道 | 主要主干路 | 经七路现已 更名为永裕路 |
| 18 | 经十路 | 狮子脑路—金阳大道 | 主要主干路 |  |
| 19 | 健康大道 | 狮子脑路—劳动路东沿线 | 主要主干路 |  |
| 20 | 洞阳路 | 洞阳路全段 | 主要主干路 |  |
| 21 | 东环路 | 丰盛路—金阳大道 | 主要主干路 |  |
| 22 | 花炮大道 | 西北环线—荷花路 | 主要主干路 |  |
| 23 | 南泥湾路 | 西北环线—西南环线 | 主要主干路 |  |
| 24 | 李畋路 | 浏阳河路—西北环线 | 主要主干路 |  |
| 25 | 浏阳河路 | 西南环线—东南环线 | 主要主干路 |  |
| 26 | 丰盛路 | 城市规划区内全段 | 主要主干路 |  |
| 27 | 纬四路 | 洞阳大道—城市规划区边界 | 主要主干路 |  |
| 28 | 纬三路 | 规划区边界—开元大道连接线 | 主要主干路 | 纬三路（永裕路以西）现更名为永泰路；纬三路（武深高速以东）现更名为北盛大道 |
| 29 | 319国道 | 规划区边界—西北环线 | 主要主干路 |  |
| 30 | 道吾山路 | 西北环线—浏阳河路 | 主要主干路 |  |
| 31 | 永安大道 | 纬三路—南二路 | 主干路 |  |
| 32 | 大安路 | 纬三路—319国道 | 主干路 |  |
| 33 | 永隆路 | 南二路—城市规划区边界 | 主干路 |  |
| 34 | 纬四路 | 洞阳大道—开元大道连接线 | 主干路 |  |
| 35 | 纬二路 | 西环路—东环路 | 主干路 | 纬二路（永裕路以西）现更名为永阳路，纬二路（武深高速以东）现更名为康平路 |
| 36 | 南二路 | 西环路—健民路 | 主干路 | 南二路（永裕路以东段）现已更名为督正路，南二路（健福路以东段）现已更名为柳冲路 |
| 37 | 腾程路 | 西环路—G0422武深高速 | 主干路 |  |
| 38 | 丰裕路 | 经四路—经七路 | 主干路 |  |
| 39 | 督正路 | 经四路—健康大道 | 主干路 |  |
| 40 | 狮子脑路 | 经五路—健康大道 | 主干路 | 经五路现已 更名为坪头路 |
| 41 | 经五路 | 经五路全段 | 主干路 |  |
| 42 | 经六路 | 金阳大道—纬三路 | 主干路 | 经六路现已 更名为丰裕路 |
| 43 | 经八路 | 金阳大道—腾程路 | 主干路 |  |
| 44 | 经九路 | 金阳大道—纬四路 | 主干路 |  |
| 45 | 康里路 | G0422武深高速—319国道 | 主干路 |  |
| 46 | 健寿大道 | 纬三路—健康大道 | 主干路 |  |
| 47 | 健安大道 | G6021杭长高速—水厂路 | 主干路 |  |
| 48 | 利通路 | 金阳大道—洞阳大道 | 主干路 |  |
| 49 | 水厂路 | 利通路—捞刀河东岸 | 主干路 |  |
| 50 | 光华路 | 纬二路—光华路北末端 | 主干路 |  |
| 51 | 健民路 | 健民路全段 | 主干路 |  |
| 52 | 纬四路 | 洞阳大道—开元大道连接线 | 主干路 |  |
| 53 | 芭蕉路 | 开元大道—金阳大道 | 主干路 |  |
| 54 | 粱高路 | 319国道—G6021杭长高速 | 主干路 |  |
| 55 | 常丰路 | G6021杭长高速—常丰路东末端 | 主干路 |  |
| 56 | 南泥湾路 | 北横线连接线—G6021杭长高速 | 主干路 |  |
| 57 | 石霜路 | 南泥湾路—金沙路 | 主干路 |  |
| 58 | 川塘路 | 南泥湾路—浏阳大道 | 主干路 |  |
| 59 | 溪江路 | G6021杭长高速—浏阳大道 | 主干路 |  |
| 60 | 升平路 | 南泥湾路—浏阳大道 | 主干路 |  |
| 61 | 泉塘路 | 石霜路—浏阳大道 | 主干路 |  |
| 62 | 金口路 | 南泥湾路—浏阳大道 | 主干路 |  |
| 63 | 李畋路 | 西北环线—浏阳河路 | 主干路 |  |
| 64 | 大围山路 | 西北环线—浏阳河路 | 主干路 |  |
| 65 | 禧和路 | 西北环线—花炮大道 | 主干路 |  |
| 66 | 白沙路 | 西北环线—浏阳河路 | 主干路 |  |
| 67 | 复兴路 | 浏阳大道—浏阳河路 | 主干路 |  |
| 68 | 金沙路 | 花炮大道—南接线 | 主干路 |  |
| 69 | 花炮大道 | 荷花路—西北环线 | 主干路 |  |
| 70 | 天马路 | 西南环线—东南环线 | 主干路 |  |
| 71 | 板冲路 | 西南环线—花炮大道 | 主干路 |  |
| 72 | 南接线 | S30浏洪高速—东南环线 | 主干路 |  |
| 73 | 荷花路 | 南接线—花炮大道 | 主干路 |  |
| 74 | 古家路 | 西南环线—花炮大道 | 主干路 |  |
| 75 | 万家路 | 万家路全段 | 主干路 |  |

备注：所有道路名称，以民政部门审批同意的命名为准。

浏阳市人民政府办公室                       2022年3月10日印