长环评（浏阳）〔2022〕79号

长沙市生态环境局

关于浏阳市中雅建材加工有限公司年产砂炮砂2000吨、固引剂2000吨、胶泥2000吨建设项目

环境影响报告表的批复

浏阳市中雅建材加工有限公司：

你单位报来的《浏阳市中雅建材加工有限公司年产砂炮砂2000吨、固引剂2000吨、胶泥2000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该《报告表》可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位租赁浏阳市中和镇雅山村东山组三红竹木加工有限公司厂房及闲置空地建设砂炮砂、固引剂、胶泥生产项目。项目总投资200万元，其中投资33.5万元，租赁面积约3158平方米，预计年产砂炮砂2000吨、固引剂2000吨、胶泥2000吨。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目不设置食堂和宿舍，一般生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥；清洗砂炮砂用水经沉淀池沉淀后回用，不外排。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目碎石和砂储存在封闭式堆场中，原砂即用即运，水泥罐粉尘经呼吸口进入自带除尘器进行处理，砂炮砂筛分粉尘通过筛分机自带的布袋除尘器处理，碎石投料、破碎球磨粉尘产生的废气收集后经过同一套布袋除尘器处理再通过1根不低于15米高的排气筒（DA001）排放，固引剂、瓷砖胶原料拆包、投料、入料搅拌、包装产生的粉尘收集后经过一套布袋除尘器处理后再通过不低于15米高的排气筒（DA003）排放，并采取设置喷雾洒水降尘设施、对厂内道路进行硬化、粉状物料应密闭输送、设置洗车台等措施，确保项目粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应限值、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表３中限值要求。项目烘干机以成型生物质颗粒为燃料，烘干废气收集后经布袋除尘器处理再通过不低于15米高的排气筒（DA002）排放，烘干废气参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、夜间停止高噪声设备运行和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期筛分工序产生的较大粒径砂直接外售；不合格产品、除尘器收集的粉尘回用于生产；原料包装袋外售物资回收公司；沉淀池沉渣收集后可外售作为制砖原材料；成型生物质燃烧产生的灰渣可作农用。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）该项目总量控制指标为二氧化硫：0.059吨/年，氮氧化物：0.071吨/年。

（七）本项目砂炮砂产品的洗砂原料来源于合法外购的河道砂，不得采用沙土、废弃建筑材料、建筑废渣等原料进行洗砂加工，洗砂成品仅限于外售给烟花爆竹制造企业用于生产花炮小产品使用。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，落实各项“以新带老”措施，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

四、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

六、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和中和镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市中和镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年4月27日

长沙市生态环境局办公室        　 　2022年4月27日印发