长环评（浏阳）〔2022〕80号

长沙市生态环境局

关于湖南星宇木艺有限公司年产500套扶楼梯及扶手建设项目环境影响报告表的批复

湖南星宇木艺有限公司：

你单位报来的《湖南星宇木艺有限公司年产500套扶楼梯及扶手建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据中石生态环境科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该《报告表》可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位在浏阳市社港镇石牛村双狮片新屋组建设的木楼梯扶手生产线继续运营。项目总投资120万元，其中环保投资24万元，厂房建筑面积约为1823.7平方米，年产500套木楼梯及扶手。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目生活废水经化粪池处理后定期清掏用于厂区内林地、菜地施肥，需配套设置灌溉设施。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目木材下料工序产生的粉尘通过集尘罩+双筒袋式除尘器处理，打磨、抛光工序产生的木屑粉尘经负压抽风+布袋除尘器处理再通过不低于15米高的排气筒排放；项目调漆、洗喷枪、喷漆、晾干均须在全密闭喷漆房内进行，喷漆、晾干过程产生的废气经“过滤棉+活性炭吸附+UV光解”装置处理后再通过不低于15米高的排气筒排放。另需加强生产管理，项目产生的有机废气经处理需达到湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）限值要求，厂区内VOCs无组织排放控制、监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相应要求，粉尘和漆雾排放需达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应限值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过采取基础减振、墙体隔声、吸声、定期维护、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。营运期产生的边角废料、除尘系统收集的木屑粉尘可外售给生物质颗粒生产厂家综合利用。废活性炭、废油漆桶、废过滤棉、废灯管等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

（七）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

六、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和社港镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市社港镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年4月27日

长沙市生态环境局办公室          　2022年4月27日印发