长环评（浏阳）〔2022〕81号

长沙市生态环境局

关于湖南扬翔九峰农牧有限公司年出栏生猪60万头、存栏母猪24000头养殖场建设项目

环境影响报告书的批复

湖南扬翔九峰农牧有限公司：

你单位报来的《湖南扬翔九峰农牧有限公司年出栏生猪60万头、存栏母猪24000头养殖场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南润美环保科技有限公司编制的《报告书》及专家评审意见，原则同意《报告书》所作出的结论和建议，该报告书可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位选址在浏阳市大瑶镇老桂新村建设生猪养殖项目，新建经产母猪舍、一胎母猪舍、育肥舍等，并配套建设相应的环保区、生活办公区等, 采用自动上料喂料系统、自动饮水系统。拟建项目总投资218000万元，其中环保投资9633.6万元，总占地面积约411175平方米，总建筑面积约640000平方米，建成后年存栏母猪24000头，年出栏生猪60万头。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告书和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工；基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

施工期应加强生态环境保护措施。在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场；开发区域周围需设置防洪墙或淤泥幕，防止对水体的淤积影响；推挖填土工程完成后，及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带，有效阻止泥沙随径流的初始流动，控制施工期的水土流失；土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，防止暴雨冲刷造成崩塌。

（二）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流、清污分流。项目采用干清粪工艺机械清粪，自动清理，猪粪与污水分开收集，猪粪进入堆肥车间堆肥，猪尿、冲洗废水、堆肥渗滤液、生活污水等收集进入污水处理站（处理能力不小于5000吨/天）进行处理，污水处理站采用“粗格栅+细格栅+固液分离+调节池+混凝沉淀+厌氧反应器+A2/O+混凝沉淀+消毒”处理工艺。非雨季项目部分废水经处理必须达到《农田灌溉水质标准》旱作标准（GB5084-2021）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的相应标准要求后再经自建管道浇灌周边林地；建设单位必须根据实际情况对林地实施灌溉，且只能浇到湿润状态，不得形成地表径流。雨季所有废水必须经处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表４一级标准中较严标准后由约1公里长的自建管道排入农灌溪、再汇入灌江河。项目废水必须采用“封闭式管道+下部水沟”收集方式，猪舍、堆肥车间（包括堆肥渗滤液收集贮存池）、污水处理设施的地面及水沟、管道等废水收集运输系统必须进行防雨、防渗、防流失措施处理，确保地下水安全。

本项目设置一个入河排污口，坐标为：经度113.649176°，纬度27.964556°，类型为综合污水入河排污口，排放方式为间断排放，入河方式为管道，废水年排放量为143.3355万吨。项目必须按畜禽养殖行业相关技术规范要求在废水总排口对流量、化学需氧量和氨氮实行自动监测。

项目场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟，初期雨水经截流后进入初期雨水收集池，经处理后排入东南侧农灌溪。初期雨水收集池容积不小于1226立方米，在地势最低处设置。

项目场区共设置4个事故应急池，其中母猪区设置1个（容积不小于1000立方米），育肥区设置2个（单个容积不小于2700 立方米），污水处理站旁设置1个（容积不小于5400立方米）；事故应急池四周须设截水沟，防止径流雨水流入，事故污水在故障排除后必须泵送至污水处理站进行处理。

（三）项目应加强大气污染控制。项目养殖场区应采取加强舍内通风、采用节水型饮水器，饲料添加EM制剂、喷洒生物除臭剂、除臭风机+水帘、及时清除猪粪等综合措施；堆肥间全封闭、喷洒生物除臭剂除臭；污水处理区喷洒除臭剂除臭；此外还应加强场区内部及厂界绿化，确保猪舍、堆肥间及污水处理系统产生的恶臭污染物NH3、H2S经有效处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求、臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求。运输生猪车辆注意消毒、保持清洁，减小运输过程臭气对周边环境的影响。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。本项目母猪区、育肥区、污水处理站三个区域分别设置200米的卫生防护距离，具体范围见环评报告中防护距离包络线图，你单位须报告当地政府严格控制发展规划，在该防护距离内不得新建居民住宅、学校和医院等环境敏感目标。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，厂界设围墙、合理布局和加强绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。并需采取优化运输路线、夜间22时以后停止运输等措施，减少交通运输噪声对沿途居民的影响。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400米）。猪舍猪粪、饲料残渣、废水处理系统污泥进入堆肥车间堆肥生产有机肥；病死猪及母猪分娩废物外运至浏阳市动物无害化处理中心处置；废包装收集后交由废品回收单位回收；医疗废物必须严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001及2013年修正单）的要求暂存后交由有危废相关资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）项目应加强土壤环境污染防治。采取源头控制、过程控制（从地面漫流、垂直入渗、大气沉降三个途径分别进行控制）、跟踪监测等措施，防止对周边土壤环境造成不良影响。

（七）项目必须按环评要求在厂区污水处理站、堆肥车间、危险废物暂存间旁设标准环境监测井，并设置地下水常规监测点，定期在本项目地下水上游香禾田居民水井、下游三元宫村水井（具体位置见《报告书》）中取水进行监测。监测井的设计、施工应委托专业单位进行，监测井外设置防风防雨蚀的标示牌。建设单位须做好监测井的维护工作，并严格按照环评要求的环境监测内容定期进行取样、监测，严密监控水质变化，发现问题及时采取补救措施，确保周边饮用井水的居民的饮用水安全。

（八）项目必须严格按照“长沙市畜禽标准化生态环保养殖示范园”标准要求进行建设。

（九）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（十）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，充分发挥相关环保处理设施的净化功能，坚决执行清洁生产，保证所有外排污染物稳定达标排放。

四、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，立即切换阀门，使废水排入事故应急池暂存，并返回污水处理设施处理，排除故障后，再正常运行，禁止废水不经处理直接排放。

五、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

七、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

八、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和大瑶镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市大瑶镇人民政府，并按规定接受环境保护主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年5月6日

长沙市生态环境局办公室            2022年5月6日印发