长环评（浏阳）〔2022〕84号

长沙市生态环境局

关于浏阳市飞宇混凝土有限公司扩建项目

环境影响报告表的批复

浏阳市飞宇混凝土有限公司：

你单位报来的《浏阳市飞宇混凝土有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据长沙川海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据,同意你单位在原有厂区内进行扩建，新增1条商品混凝土生产线和1条沥青混凝土生产线，设计新增商品混凝土产能约18万立方米/年、沥青混凝土产能约10万立方米/年。浏阳市飞宇混凝土有限公司位于浏阳市沙市镇沙市村赤马湖大道东侧、北横线北侧，扩建项目总投资500万元，其中环保投资52万元。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目建设必须符合《长沙市绿色环保型混凝土搅拌站场建设规定》的要求。

（二）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。新增混凝土生产线产生的搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水和地面冲洗水经项目配套建设的沉淀设施处理后全部回用于生产，不外排。扩建工程新增员工办公生活依托现有工程，食堂废水经隔油池隔油后再与其他生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后再用作农肥。本项目不设置废水排放口。

（三）项目应加强大气污染控制。项目水泥、粉煤灰、外加剂和矿粉均采用筒库料仓储存，粉料筒库顶孔粉尘经脉冲式布袋除尘器处理；另设置专门的封闭式料场用于砂石料堆置，在料场内装卸砂石料，并在料场四周设置喷淋洒水装置定期对砂堆进行洒水降尘；商品混凝土生产线搅拌混合过程产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过不低于15米高的排气筒排放；项目水泥混凝土生产线物料输送储存及投料搅拌工序粉尘、沥青混凝土生产线骨料堆棚粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产企业特别排放限值和表３无组织排放限值要求。项目新增沥青混凝土搅拌生产线需将卸料池顶部呼吸口、沥青加热器顶部呼吸口进行局部密封处理，通过烟气收集管道将呼吸口产生的沥青烟气引入UV光解+低温等离子净化+活性炭吸附装置处理后再通过不低于15米高的排气筒集中排放，沥青烟气及恶臭执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准相应要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求；项目烘干筒燃烧器、导热油锅炉采用轻质柴油作为燃料，导热油锅炉烟气经收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB12371-2014) 表3中燃油锅炉特别排放限值要求通过不低于8米高的排气筒外排，骨料烘干加热产生的混合气体（含粉尘废气和柴油燃烧烟气）通过引风机（风机风量25000立方米/小时）引入设备配套布袋除尘系统处理必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应排放标准限值要求再通过1根不低于15米高的排气筒排放。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声、加强运输车辆管理、合理布局和加强绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期砂石分离机产生的砂石及沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘、砂石筛分不合格砂石和滴漏沥青及拌和残渣分类收集后均回用于生产。废活性炭、废紫外灯管、定期更换的导热油等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分送生活垃圾填埋场卫生填埋。

（六）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（七）扩建工程总量控制指标为二氧化硫：0.006千克/年，氮氧化物：0.909吨/年。

（八）项目所需砂石、矿粉均须外购，本项目区内禁止设置制砂工序。

（九）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，充分发挥相关环保处理设施的净化功能，坚决执行清洁生产，落实各项“以新带老”措施，保证所有外排污染物达标排放。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满５年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和沙市镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市沙市镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年5月9日

长沙市生态环境局办公室        　　 2022年5月9日印发