长环评（浏阳）〔2022〕82号

长沙市生态环境局

关于浏阳市永和镇磷矿四眼塘采区建设项目

环境影响报告书的批复

浏阳市永和镇磷矿四眼塘采区：

你单位报来的《浏阳市永和镇磷矿四眼塘采区建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南中环领航环保科技有限公司编制的《报告书》及专家评审意见，原则同意《报告书》所作出的结论和建议，该报告书可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位在充分依托原有矿山开采设施的基础上，新建或修复部分地下开采设施、公用及辅助设施等（具体建设内容详见《报告书》），恢复矿山地下开采，矿区面积0.1279平方公里，开采深度由+160米至-150米，开采方式为露天开采，开拓方式为斜井-盲斜井，采矿方法为浅孔留矿法。浏阳市永和镇磷矿四眼塘采区位于浏阳市永和镇佳成村，2008年由原泉塘磷矿（3万吨/年）与四眼塘采区（3万吨/年）整合，形成了本次调整前的矿区范围，其生产能力提升至10万吨/年，现已停产多年。本次项目总投资225.1万元，其中环保投资39.3万元，年开采磷矿石10万吨，不含选矿。

二、你单位必须认真落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）矿山开采必须注重生态保护，防止水土流失，尽量避免或减少生态环境破坏，维护现有自然生态平衡系统。开采过程中，必须注重地质安全，谨防崩塌、滑坡地质灾害的产生。

（二）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流、清污分流。项目不涉及选矿，无选矿废水、尾矿库尾水产生。项目食堂废水需经隔油池隔油处理后再与其他生活污水一并进入化粪池，经化粪池处理后再用作农肥，需配套设置灌溉设施。项目需在堆场四周设排洪沟，将堆场外的洪水导流至堆场外排放；在井口建设两级絮凝沉淀池，有效沉淀容积不低于36立方米，并根据涌水水质情况设置投药设施；在2#矿石堆场附近建设一处集水井以及初期雨水/淋溶水沉淀池，集水井容积不小于22立方米；原矿堆场边设置截排水沟，下游设置沉淀池，且场地进行硬化处理；初期雨水、矿井涌水及堆场淋溶水经沉淀池沉淀处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表４中的一级标准后部分回用，部分排放至矿区东侧金狮冲溪沟，最终排入大溪河。

本项目设置一个入河排污口，坐标为：经度113.869814°，纬度28.279281°，类型为生产废水入河排污口，排放方式为连续不稳定排放，入河方式为管道，废水年排放量为10.61万吨。

（三）项目应加强大气污染控制。本项目卸矿处应建设喷淋装置降尘；另须通过对爆破工作面、矿石装卸和场内运输道路及时进行洒水抑尘，采用湿式凿岩和湿式铲装，矿石运输车辆加盖篷布，严禁超载超速运输等措施，确保外排粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。食堂油烟必须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。加强运输管理，运输车辆经过村庄时应减速慢行，减少运输扬尘对沿途村民的影响。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，合理设计爆破工艺和选择爆破时间，运输车辆在居民住宅区路段禁止鸣笛，夜间禁止进行矿石开采、加工、运输作业，并采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。项目采掘过程产生的废石主要用于采空区回填，多余部分外售用作机制砂厂生产原料；矿井水沉淀底泥经定期清淤后用于采空区回填。机械设备维修及保养产生的废矿物油等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）项目应加强土壤污染控制。加强对工业场地“三废”管理，包括对矿井水沉淀池、矿石堆场滤液收集池和淋滤水池的运行管理，加强对排水管道的巡查与维护，确保污、废水达标后再排入地表水体，严禁污、废水随意漫流影响土壤环境。

（七）按《报告书》要求落实各项生态环境保护措施。矿井闭矿期要做好闭坑后矿山生态环境修复治理及矿涌水整治工作，采取相应措施减少滑坡、泥石流等不良地质灾害发生，选用当地适生树种对废弃地进行植被及景观恢复；对工业场地、堆场等废弃地进行土地复垦、植被恢复。

（八）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设置、施工，并设置统一的标志。

（九）本项目总磷排放由浏阳市永和镇磷矿4个采区退出产能（12万吨/年）削减替代。

（十）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，落实“以新带老”各项措施，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永和镇生态环境管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永和镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2022年5月6日

长沙市生态环境局办公室        　  2022年5月6日印发