长环评（浏阳）〔2023〕3号

长沙市生态环境局

关于湖南省鑫德胜新材料科技有限公司装饰纸涂饰加工生产项目环境影响报告表的批复

湖南省鑫德胜新材料科技有限公司：

你单位呈报的《湖南省鑫德胜新材料科技有限公司装饰纸涂饰加工生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南蓝绿工程科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据,同意你单位选址在浏阳市永安镇西湖潭村永安家具制造产业聚集区(星辰·尚东产业小镇) 北园16栋102号厂房(三层)建设家居装饰包覆面纸生产项目。项目总投资500万元，其中环保投资20万元，用地面积约为465平方米，总建筑面积为1560.5平方米，投产后可年产家居装饰包覆面纸100万平方米。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目厂区内不设食堂和宿舍，一般生活污水经化粪池预处理后进入产业聚集区已建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入狮潭河。项目设备清洗废水经过滤装置处理后直接回用于下一批制胶用水，不外排。地面拖洗废水经自建的一体化污水处理设施处理后，全部回用于下一次地面拖洗用水，不外排；远期待聚集区生产废水处理设施运行和区域市政污水管网接通后，地面拖洗废水经预处理后排入聚集区生产废水处理设施进一步处理达到相应要求，再进入永安镇污水处理厂集中处理。

（二）项目应加强大气污染控制。项目拟在浸渍、烘干设备上方设置集气罩进行废气收集，其中烘干工序有机废气先由烘干机自带的除雾冷凝装置进行预处理，烘干工序经预处理后的有机废气和浸渍工序产生的有机废气经集气罩收集通入活性炭吸附设备处理再通过不低于15米高的排气筒排放；另须采取加强生产管理、定期更换活性炭、提高废气收集处理效率等措施，确保运营过程有机废气排放达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业限值（参照执行）要求，厂区内有机废气无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目运营期产生的废包装物、边角料、不合格产品等一般固废外售综合利用；废溶剂桶妥善收集到危废暂存间，定期交由供应商回收用于原始用途。有机废气处理定期更换的废活性炭等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施运行管理与维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永安镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永安镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年1月10日

长沙市生态环境局办公室           2023年1月10日印发