长环评（浏阳）〔2023〕4号

长沙市生态环境局

关于湖南菁果乐食品有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

湖南菁果乐食品有限公司：

你单位报来的《湖南菁果乐食品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据长沙川海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位租赁湖南致昌农业科技发展有限公司位于浏阳市两型产业园的空置厂房建设食品加工生产线。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，租赁厂房面积约1500平方米，主要进行水果果浆和五谷类烘炒产品的生产加工，年产各类果浆51吨、五谷类烘炒产品62吨。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。本项目生产过程中产生的污水(包括设备清洗废水、地面清洁废水、芒果制浆污水)和生活污水经自建污水处理站预处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表４中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市两型产业园火把岭污水处理厂进水水质要求后，经园区污水收集管网排入火把岭污水处理厂集中处理达标排放。

（二）项目应加强大气污染控制。项目采购已打印好的产品标签，自动墨轮印字封口机、连续自动喷墨机仅进行生产日期喷码。项目采用密闭设备进行小米粉磨，产生的粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理；另需采取加强车间通风等措施，确保项目车间异味、污水处理站臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中新扩改建二级标准限值要求，厂区内有机废气无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的废包装材料等一般固废收集后外售物资回收公司；不合格原料和产品、残次品和花生皮送饲料加工厂综合利用。设备定期维修保养产生的废机油、废含油抹布和手套等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）该项目总量控制指标为化学需氧量：0.012吨/年，氨氮：0.002吨/年。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、落实环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市两型产业园管委会，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年1月10日

长沙市生态环境局办公室      　    2023年1月10日印发