长环评（浏阳）〔2023〕6号

长沙市生态环境局

关于湖南联恒新材料科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复

湖南联恒新材料科技有限公司：

你单位报来的《湖南联恒新材料科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南融泽生态环境科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位选址在浏阳市蕉溪镇早田村建设水稳料、水泥制品生产项目。项目总投资约5000万元，其中环保投资93.5万元,总用地面积约 37413.95平方米，总建筑面积约为16128.81平方米，建设3栋生产车间、1栋综合楼、1个配电房及配套设施，生产规模为年产30万吨水稳料、水泥制品3万件。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流、清污分流。项目食堂废水需经隔油池处理后与其他生活污水一起经三格化粪池+人工湿地处理，再暂存清水池后用作厂区周围林地灌溉；初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水池沉淀后回用于生产，不外排；车间冲洗废水、罐车冲洗废水、搅拌机冲洗废水经砂石分离机处理后进入三级沉淀池处理再与清水配比回用于生产;养护废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目需设置封闭式的原材料堆场，粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材需设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染；水稳料生产线破碎工序必须设置在封闭式厂房内，各转载、破碎、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备除尘器；水泥筒仓呼吸口自带除尘设施除尘；搅拌机投料口设置带软帘的集气罩，通过抽风系统将投料粉尘收集后采用布袋除尘器处理；另须采取装卸时在原料间、成品区内喷雾降尘，进出道路洒水抑尘、定期给运输车辆冲洗、优化车辆进出场地时间、对车辆加盖篷布等措施，确保厂界颗粒物无组织排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表３限值要求。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、吸声、消声、合理布局和安排运输时间等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉渣外售砖厂再利用；切割产生的金属边角料、废包装材料等一般固废外售物资回收公司。生产设备保养维护过程产生的废矿物油、废含油抹布和手套等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设置、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

（七）本项目加工产生的碎石仅作为水稳料和水泥制品生产线的原料自用，不得外售。

三、落实环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和蕉溪镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市蕉溪镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年1月13日

长沙市生态环境局办公室      　  2023年1月13日印发