长环评（浏阳）〔2023〕8号

长沙市生态环境局

关于浏阳市九溪汇化工有限公司危险化学品储存、经营项目环境影响报告表的批复

浏阳市九溪汇化工有限公司：

你单位报来的《浏阳市九溪汇化工有限公司危险化学品储存、经营项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据长沙川海环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位在浏阳市洞阳镇九溪洞村上许组建设的危险化学品仓储项目继续运营。项目设有地上卧式储罐7个，其中重芳烃储罐、二甲苯储罐、乙醇储罐、甲基叔丁基醚储罐、甲醇储罐各1个，汽车尾气清洁剂储罐2个，单个容积均为80立方米，属于小型仓库，年最大周转量为重芳烃500吨、二甲苯500吨、乙醇500吨、甲基叔丁基醚500吨、甲醇1000吨、汽车尾气清洁剂2000吨。项目总投资150万元，其中环保投资30万元，总用地面积约3106.48平方米, 厂内库房包括（储罐区、卸料区）占地面积为558.756平方米，已于 2019年11月建设完成。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。本项目区内不设食堂和宿舍，一般生活污水经三格化粪池+人工湿地处理，再暂存清水池后用作厂区周围林地灌溉。项目必须在厂区规范化设置一个有效容积不小于240立方米的消防废水收集池（事故池），在雨水排放口和消防废水收集池之间设置切换阀，事故时消防废水经雨水收集沟收集后经切换阀排入消防废水收集池，收集的废水采用专业罐车运至浏阳经开区污水处理厂处理，禁止直接外排。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目大呼吸采用密闭式卸料工艺，通过导静电软管连接罐车和卸料口快速接头，将物料泵入储罐，运输车辆设置了卸料气相回收系统（一次回收），挥发的物料气体经过回收系统抽回罐车。项目厂区内有机废气无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中的排放限值要求，臭气浓度须低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，定期检查设备运行情况，并采取在进出站口限速、设置减速带、及加强绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。项目运营期机修过程产生的废润滑油、废含油抹布和手套等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾需按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场作无害化处置。

（五）项目应强化土壤和地下水污染防治措施。项目必须按照《报告表》要求对厂区内进行分区防渗处理，设置液位、泄漏检测报警装置，储罐区设置围堰，并设置固定式冷却水系统、储罐通气管出口设置带阻火器的呼吸阀，储罐内进料管安装卸料防溢阀；加强对防渗工程的检查，发现泄漏及时进行应急处置，防止物料渗漏污染土壤和地下水。

（六）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

（八）该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和洞阳镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市洞阳镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年1月17日

长沙市生态环境局办公室       　  2023年 1月17日印发