长环评（浏阳）〔2023〕11号

长沙市生态环境局

关于开元发展（浏阳）投资有限责任公司

南泥湾路加油站建设项目环境影响报告表的批复

开元发展（浏阳）投资有限责任公司：

你单位报来的《开元发展（浏阳）投资有限责任公司南泥湾路加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家评审意见等材料收悉，根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南佳蓝检测技术有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该《报告表》可作为该项目工程建设与运行过程环境管理的依据，同意你单位选址在浏阳市集里街道杉松、金桥片区南泥湾路东侧、大围山路南侧新建南泥湾路加油站项目。项目属于金阳新城规划新建加油站，总投资1000万元，其中环保投资55万元，总用地面积约3331.14平方米，设置四枪四油品潜油泵型加油机4台，40立方米埋地FF双层汽油储罐3个，40立方米埋地FF双层柴油储罐1个，为二级加油站，设计年销售汽油4800吨、柴油1200吨。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工，基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境，建筑垃圾统一运送至指定地点填埋；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

（二）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流、清污分流。项目不设食堂，需在卸油区和加油区四周设置环形收集沟，一般生活污水经化粪池预处理、场地冲洗废水和卸油区初期雨水经隔油沉淀池预处理须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网排入浏阳市污水处理厂集中处理达标排放；项目洗车机自带洗车废水净化处理装置，洗车废水经洗车废水处理系统（洗车平台下方沉淀池和洗车废水净化循环装置）处理后循环使用，不外排。项目油罐区必须加强防渗处理，地面全部硬化，确保对地下水无影响。

（三）项目应加强大气污染控制。项目采取卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气回收处理装置回收处理非甲烷总烃类废气，油气处理装置的排气筒应不低于8米并确保回收系统运转正常，对油料贮罐增设呼吸阀以减少油罐大、小呼吸损耗，另需加强管理，防止卸油、加油过程的油品泄漏和溢流，确保外排废气达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中限值要求。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取有效的隔声、消音和减震等综合措施，确保厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类、4类标准。

（五）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。项目运营期便利超市产生的废包装物外售给废品回收公司综合利用。生产废水沉淀池污泥定期清掏按一般工业固体废物进行处理。清罐油泥、隔油池回收废油、废UV灯管、含油废手套和抹布、废消防砂等等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（六）项目油品储罐需采用防渗双层油罐，设置防油堤，地下输油管线为双层管线。必须装设渗漏监测系统，按照《加油站地下水污染防治技术指南》要求在站内设置地下水监测井，定期对项目所在区域地下水进行检测，一旦发生泄漏现象，立即采取相应应急措施，避免对区域地下水和土壤造成影响。

（七）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满５年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和集里街道生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市集里街道办事处，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年1月19日

长沙市生态环境局办公室   　   　 2023年1月19日印发