长环评（浏阳）〔2023〕12号

长沙市生态环境局

关于湖南波英新材料科技有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

湖南波英新材料科技有限公司：

你单位报来的《湖南波英新材料科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南弘敏咨询有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位选址在浏阳市永安镇西湖潭村永安家具制造产业聚集区(星辰﹒尚东产业小镇) 北园2栋101号1F、2F、3F，102号厂房3F建设水性涂料检测实验室及水性涂料原料贸易仓库,不涉及生产。项目总投资100万元，其中环保投资15.2万元，占地面积约1474.41平方米，一楼为水性涂料原料仓库、二楼为办公室、三楼为水性涂料实验室，年研发量及规模详见《报告表》中表2-2。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目厂区内不设食堂和宿舍，一般生活污水经化粪池处理后进入产业聚集区已建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入狮潭河。项目实验清洗废水作为危废暂存于危废暂存间。

（二）项目应加强大气污染控制。项目营运期制版测试中喷涂产生的漆雾和有机废气及干燥箱烘烤产生的废气与样品制备、物理指标检测过程收集的废气共用一套过滤棉+活性炭吸附装置处理再通过一根不低于15米高的排气筒排放；另需采取加强管理、优化废气收集处理效率等措施，确保运营过程有机废气、颗粒物排放达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中的相应限值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期检测过程中产生的不含危险化学品的废纸箱、废塑料外售物资公司回收再利用。废活性炭、废过滤棉、设备清洗废液、试剂包装瓶、废滤布及过滤杂质、不合格样品、实验清洗废水必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）项目应加强地下水、土壤污染控制。须根据各单元对地下水、土壤产生的影响进行源头控制、分区防渗处理，对一楼仓库设置围堰等收集措施，确保不对地下水、土壤环境造成影响。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、落实环境风险防范措施，完善环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永安镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永安镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年1月19日

长沙市生态环境局办公室           2023年1月19日印发