长环评（浏阳）〔2024〕46号

长沙市生态环境局

关于浏阳市钰丰新材料有限公司年加工生产900吨铝粉建设项目环境影响报告表的批复

浏阳市钰丰新材料有限公司：

你单位报来的《浏阳市钰丰新材料有限公司年加工生产900吨铝粉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南百恒环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位租用长沙市腾祥木业有限公司位于浏阳市社港镇淮洲村高寿片井头组的闲置厂房新建一条铝粉生产线，以纯铝锭为原材料，经电熔铝炉内熔化、雾化吹喷、包装入库工艺，预计年生产铝粉900吨。项目总投资200万元，其中环保投资20万元，租赁厂房面积约1100平方米。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目不设食宿，一般生活废水经三格化粪池+人工湿地处理后排至收集池，用于厂区周边林地灌溉。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目电熔化炉铝锭熔化过程产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘系统处理后再通过不低于15米高的排气筒排放；雾化吹喷粉尘经排气口布袋集尘器收集处理。项目熔铝炉废气中烟（粉）尘有组织排放执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）附件1中有色-铝工业排放限值，烟（粉）尘无组织排放执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）附件2有色-企业边界-铝工业排放限值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产、设备定期保养和维护、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的废包装材料收集后外售给废品回收公司；雾化吹喷布袋集尘收集的粉尘收集后作为产品外售。熔化炉布袋除尘收集的粉尘、铝灰渣等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求收集暂存于危废暂存间，委托有危废资质的单位清运处置，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分交由环卫部门统一作无害化处置。

（五）加强环境风险防范。建立健全风险防控体系, 强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。制定突发环境事件应急预案并备案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。

（六）企业（项目建设单位）是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，应严格落实安全生产和环境保护“三同时”相关要求。在建设和验收阶段，环保设备设施的施工企业应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工；环保设备设施的建设单位在项目验收时，应确保环保设备设施同时符合生态环境和安全生产要求。在运行和维护阶段，企业应落实全员安全生产责任制，建立环保设备设施基础台账、维护和变更管理制度；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（七）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（八）本项目严禁使用废旧回收的杂铝作为生产原材料。

（九）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、项目建成投产前应按照《排污许可管理条例》规定及时办理排污许可手续，运营期按证排污，规范开展自行监测，建立规范化的环境管理台账；项目竣工后应按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自行组织竣工环境保护验收,并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息平台向社会公开验收报告。

四、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

六、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和社港镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市社港镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2024年3月4日

抄送：浏阳市应急管理局

长沙市生态环境局办公室       　   2024年3月4日印发