长环评（浏阳）〔2024〕48号

长沙市生态环境局

关于湖南诚邦钢结构有限公司年产6000吨

钢结构建设项目环境影响报告表的批复

湖南诚邦钢结构有限公司：

你单位报来的《湖南诚邦钢结构有限公司年产6000吨钢结构建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南百恒环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租用浏阳金飞科技有限公司位于浏阳市淳口镇杨柳村的闲置厂房建设钢结构产品生产项目。项目总投资1000万元，其中环保投资30万元，总占地面积25亩，总建筑面积约9560平方米，预计年生产钢结构工件6000吨。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目食堂废水需经隔油池预处理再与其他生活废水一并排入三格化粪池+人工湿地处理后排至收集池，用于厂区周边林地灌溉。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化设施处理；抛丸工序产生的粉尘经抛丸机自带的袋式除尘装置处理后再通过不低于15米高的排气筒排放。项目设置一个密闭喷漆房，使用水性钢构漆，喷漆、晾干工序均需在喷漆房内进行，喷漆及晾干过程产生的废气经负压收集后通过干式过滤+两级活性炭吸附装置处理再通过不低于15米高的排气筒排放。另须采取加强生产管理、及时干式清扫地面金属粉尘、定期更换过滤棉及活性炭、定期维护和保养设备、提高废气收集处理效率等措施，确保项目挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）排放达到湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中相应标准限值要求（参照执行），厂区内有机废气无组织排放控制、监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，车间异味满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中新扩改建二级标准限值要求，颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应监控浓度限值要求。食堂油烟通过油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（参照执行）。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产、设备定期维护和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目营运期产生的废金属边角料及机加工碎屑粉尘、废包装材料、抛丸过程除尘器收集的粉尘等一般固废集中收集后外售给废品回收公司；废水性漆桶收集后定期由原材料厂家回收处置。废切削液及其包装桶、废润滑油及其包装桶、废活性炭、废过滤棉(含漆渣)、废含油手套抹布等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求收集暂存于危废暂存间，委托有危废资质的单位清运处置，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾须按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分交由环卫部门统一作无害化处置。

（五）加强环境风险防范。建立健全风险防控体系, 强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。制定突发环境事件应急预案并备案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。

（六）企业（项目建设单位）是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，应严格落实安全生产和环境保护“三同时”相关要求。在建设和验收阶段，环保设备设施的施工企业应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工；环保设备设施的建设单位在项目验收时，应确保环保设备设施同时符合生态环境和安全生产要求。在运行和维护阶段，企业应落实全员安全生产责任制，建立环保设备设施基础台账、维护和变更管理制度；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（七）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、项目建成投产前应按照《排污许可管理条例》规定及时办理排污许可手续，运营期按证排污，规范开展自行监测，建立规范化的环境管理台账；项目竣工后应按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自行组织竣工环境保护验收,并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息平台向社会公开验收报告。

四、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

六、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和淳口镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市淳口镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2024年3月4日

抄送：浏阳市应急管理局

长沙市生态环境局办公室       　   2024年3月4日印发