长环评（浏阳）〔2023〕38号

长沙市生态环境局

关于湖南正德玻璃制品有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

湖南正德玻璃制品有限公司：

你单位报来的《湖南正德玻璃制品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南融泽生态环境科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位租赁湖南君君建材科技有限公司位于浏阳市普迹镇普花村的闲置厂房建设玻璃制品加工生产项目。项目总投资800万元，其中环保投资19万元，租赁厂房面积约3998平方米, 投产后年生产90万平方米钢化玻璃、10万平方米丝印钢化玻璃。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目食堂废水须经隔油池隔油后再与其他生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后排入收集池，用作农肥。项目玻璃清洗和湿法切割、打磨、钻孔产生的废水经三级沉淀处理后全部回用于生产，废水在沉淀池内停留时间须充足且添加PAC和PAM药剂加速絮凝沉淀。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目需设置密闭的丝印、喷码区，并设置集气罩，丝印、喷码工序产生的有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理再通过不低于15米高的排气筒排放；另需采取加强管理和车间通风，采用水磨湿法方式进行切割、打磨和钻孔，定期更换活性炭，及时清扫地面等措施，确保项目颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，有机废气排放达到湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1和表2限值要求。食堂油烟必须经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取墙体隔声、基础减震、夜间不生产、消声、吸声和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。营运期产生的一般性废包装材料收集后外售物资回收公司；玻璃边角废料、不合格产品统一收集后外售给玻璃生产厂家作生产原料；沉淀池沉渣定期清掏通过压滤机固液分离，袋装收集后交由瓷砖生产厂家或玻璃生产厂家回收作原材料；定期更换的丝印版交由生产厂家回收。废活性炭、废矿物油、废墨水包装桶、含墨水及清洗剂抹布等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并执行危险废物转运联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分委托环卫部门作无害化处置。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，保证所有外排污染物达标排放。

三、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和普迹镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市普迹镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年3月21日

长沙市生态环境局办公室         　  2023年3月21日印发